## Slide 1
Gerência de Redes
Inteligência Artificial como Ferramenta Prática
Anomaly Detection, AIOps e Automação para Administradores de Rede

## Slide 2
O problema na prática
Um roteador Cisco típico gera 200+ métricas por interface — cpuPercent, ifInOctets, ifSpeed. Threshold fixo não acompanha variação natural.
Abordagem tradicional
Administrador configura 5 a 10 thresholds manuais
Maior parte dos dados nunca é analisada
Alertas tardios ou falsos negativos
Reação ao problema, não prevenção
Com análise de IA
Modelo absorve TODOS os dados continuamente
Aprende o padrão normal da rede
Detecta desvios mesmo sem regra criada
Resposta proativa, não reativa

## Slide 3
Onde a IA faz diferença
Segurança de rede
Tráfego anômalo
Um switch começa a enviar 3 GB de tráfego externo às 3h da manhã — nunca configuraram threshold para isso. Isolation Forest detecta o pico em 5 minutos.
Performance
Degradação de enlace
Latência sobe gradualmente durante 2 horas, abaixo de qualquer threshold. LSTM identifica o padrão temporal e alerta antes do usuário perceber.
Manutenção preditiva
Porta com falhas recorrentes
Uma porta de switch troca entre up/down 40 vezes em uma semana. O modelo correlaciona os eventos e identifica a porta como candidatos a falha.

## Slide 4
Três abordagens técnicas
Não supervisionado
Isolation Forest
Isola anomalias em datasets de alta dimensionalidade - nao precisa de dados rotulados. Funciona mapeando o quanto um ponto e diferente das demais observacoes.
Erro de reconstrução
Autoencoders
Rede neural que aprende a representar o padrão normal da rede. Quando a reconstrução tem erro alto, algo anormal está acontecendo.
Séries temporais
LSTM
Rede recorrente que captura dependências temporais em métricas — cpuPercent, latência, throughput. Identifica tendências que methods estatísticos perdem.
Todas podem ser treinadas com dados coletados via SNMP / gNMI, sem necessidade de labeled datasets.

## Slide 5
Stack de implementação
Python + ferramentas open source — qualquer equipe de rede pode implementar
1
Dispositivos
Switches, Roteadores, Servidores
>
2
Coleta
SNMP / gNMI, NetFlow, sFlow
>
3
Armazenamento
InfluxDB, Prometheus
>
4
Modelo ML
Isolation Forest, Autoencoder, LSTM
>
5
Ação
Dashboard, Alertas, Automação
Coleta
pysnmp | python-netflow | grafana-api
Modelos
Scikit-learn | PyTorch | Keras
Armazenamento
InfluxDB | Prometheus | Grafana

## Slide 6
Resumo e implicações
1
Modelos de detecção de anomalias (Isolation Forest, Autoencoders, LSTM) substituem regras fixas — detectam comportamentos nunca vistos antes.
2
Ferramentas de AIOps já em uso em produção (Splunk ITSI, Darktrace, ThousandEyes) reduzem MTTR em até 60% em ambientes de grande porte.
3
Stack inteiramente acessível: Python + SNMP + Scikit-learn + InfluxDB. Equipe de rede comum implementa sem necessidade de equipe de dados.
4
IA não substitui o administrador — torna a análise mais rápida e abrangente, liberando tempo para decisões estratégicas.

## Slide 7
Ferramentas em produção
Splunk ITSI
SIEM + Machine Learning
Detecção de anomalias, correlação de causa raiz, previsão de capacidade, alertas contextuais
Darktrace
Antigênio imunológico de rede
Detecção de ameaças zero-day, resposta automática em tempo real, Autoencoders em produção
ThousandEyes
Digital Experience Monitoring
Monitoramento de serviços em tempo real, detecção de falhas em camadas ISP, CDN e Cloud
Todas reduzem MTTR significativamente em ambientes de produção.

## Slide 8
Quem já usa isso em produção
Grandes operações de rede já dependem de ML para monitoramento e detecção de anomalias
Clientes de operadoras de telecom
ISP que monitora milhares de enlaces MPLS. Usa LSTM para prever degradação de enlaces 30 minutos antes que o cliente perceba. O modelo é treinado com histórico de 2 anos de NetFlow.
Resultado: Redução de tickets de suporte em 35%
Operadora de data center
Switches e roteadores de um DC com 800 servidores. Isolation Forest monitora padrões de tráfego entre VMs. Quando uma VM começa a se comportar diferente do habitual, o modelo gera alerta automático.
Resultado: Detecção de comportamento anômalo em menos de 10 min
Rede corporativa de retail
Chain store com 200 filiais conectadas por VPN. Autoencoder aprende o padrão de tráfego normal de cada filial. Desvios geram alertas antes de virar falha visível ao usuário.
Resultado: MTTR caiu de 4h para 45 min
Operadora de serviços financeiros
Tráfego crítico entre matrizes e DR site. Usa detecção de anomalias em tempo real para identificar tentativas de intrusão que não batem com assinaturas conhecidas.
Resultado: 96% dos incidentes resolvidos antes do impacto ao cliente